## Slide 1: DEMULTIPLEXORES Y MULTIPLEXORES
ING. GUALBERTO RAMÍREZ ARENAS

## Slide 2
COMPETENCIAS
Disciplinar
Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para responderlas.
Genérica
Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos.

## Slide 3
OBJETIVO
El alumno comprende el funcionamiento y diseño de multiplexores y demultiplexores así como sus aplicaciones.

## Slide 4
Actividad
En grupos de 5 personas realiza la lectura de la presentación y comenta con tus compañeros que cada uno escriba un párrafo a modo de reflexión y al final creen una sola reflexión sobre el funcionamiento de los circuitos multiplexores y de multiplexores

## Slide 5
DEFINICION:
Un demultiplexor es un interruptor digital que permite hacer la conexión de una entrada con una de las muchas líneas de salida posibles. La línea de la salida a la que se desea que quede conectada la entrada esta determinada por el numero binario a la entrada del multiplexor.
Demultiplexor 4 a 1

## Slide 6
La estructura de un demultiplexor es muy similar a la de un decodificador. La única diferencia radica en el uso de la línea de habilitación del decodificador un demultiplexor utiliza la línea de habilitación como entrada de datos y estos datos aparecerán en la salida seleccionada cuando el numero binario correspondiente esta presente en las entradas de selección.

## Slide 7: MULTIPLEXOR

## Slide 8
Un multiplexor es lo opuesto a un demultiplexor, este dispositivo selecciona un canal como entrada y lo conecta a una salida de señal. En la figura se muestra un circuito típico de multiplexor.

## Slide 9
USO DE UN MULTIPLEXOR PARA REPRODUCIR UNA TABLA DE VERDAD DESEADA.
Para construir un circuito digital que satisfaga la tabla de verdad mostrada enseguida, se hace un multiplexor de 4 a 1 como se muestra en la figura.
B | A | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 10
Las entradas de selección corresponden a las variables de entrada de la tabla de verdad, y los canales de entrada se ponen los niveles ALTO o BAJO de acuerdo con la salida deseada para una combinación dada en las entradas A y B. al ir cambiando las entradas de selección A y B siguiendo la secuencia de la tabla de verdad, la salida del multiplexor ira al nivel BAJO o ALTO de acuerdo con los valores que se encuentren en los canales de entrada, reproduciendo de esta manera la tabla de verdad.

## Slide 11
Leer la siguiente bibliografía para completar la presentación.
Electrónica digital Editorial CECSA 3ª Ed. James W. Bignell, Robert L. Donovan Pag. 496-501.
Esta presentación la puedes bajar de la pagina de internet Técnicos Cables y Circuitos del Ing. Gualberto Ramírez Arenas.